## Slide 1
BÁO CÁO CUỐI KỲ
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
01
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nhận dạng hoạt động và
ước lượng nhịp tim trên PPG-DaLiA
Sinh viên: Đặng Minh Tài — MSSV: 23110148
Lớp: IOT-01CLC
Giảng viên: Th.S Hồ Nhựt Minh
Notes: Nguồn: báo cáo Word có bìa do sinh viên cung cấp.

## Slide 2
Mục tiêu: một mạng cho hai nhiệm vụ
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
02
Đầu vào: tín hiệu PPG và gia tốc ba trục ở cổ tay.
Đầu ra: nhịp tim (HR) và một trong tám hoạt động (HAR).
So sánh M1 đa nhiệm với B1 (HR), B2 (HAR) và B0 (phổ).
Đánh giá chất lượng, số tham số và độ trễ suy luận.
Phạm vi thực nghiệm: A–F, gồm 25 mô hình chính và 15 mô hình bổ sung.
Notes: Nguồn: đề cương đã chỉnh sửa; mô hình và kết quả trong hai notebook đã chạy.

## Slide 3
Dữ liệu và cửa sổ đánh giá
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
03
Dữ liệu | Thiết lập
15 người | Khoảng 35,97 giờ tín hiệu thực tế
PPG / ACC | 64 Hz / 32 Hz; ACC đưa về 64 Hz
Cửa sổ | 8 giây, bước 2 giây; đầu vào 4 × 512
Số cửa sổ | 64.697 ứng viên → 46.763 hợp lệ
Tám lớp: Sitting, Stairs, Table soccer, Cycling, Driving, Lunch, Walking, Working.
Loại nhãn chuyển tiếp và cửa sổ có nhãn hoạt động không đồng nhất.
Notes: Nguồn: PPG-DaLiA, https://doi.org/10.24432/C53890; raw_data_audit.csv; window_audit.csv; preprocess_config.json.

## Slide 4
Tiền xử lý và kiểm soát rò rỉ dữ liệu
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
04
PPG: lọc Butterworth dải 0,5–8 Hz bằng SOS, lọc hai chiều.
ACC: resample_poly từ 32 Hz lên 64 Hz.
HR: trung bình nhịp tim tức thời từ ECG trong mỗi cửa sổ.
Chuẩn hóa kênh, HR và trọng số lớp chỉ tính trên Train.
Lọc hai chiều là xử lý ngoại tuyến; chưa đánh giá pipeline thời gian thực.
Notes: Nguồn: notebook chính; preprocess_config.json; train_only_statistics.json.

## Slide 5
Chia dữ liệu theo người: 5 fold
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
05
Nhóm | Người
G1 / G2 | S1–S3 / S4–S6
G3 / G4 / G5 | S7–S9 / S10–S12 / S13–S15
Mỗi fold | Train: 9; Validation: 3; Test: 3 người
Fold t: Test = Gt; Validation = nhóm kế tiếp theo vòng; Train = ba nhóm còn lại.
Mỗi người xuất hiện đúng một lần trong Test.
Chọn epoch và λ trên Validation trước khi đánh giá Test.
Notes: Nguồn: SPLITS trong notebook; selected_before_test.json. Đây là chia 5 nhóm, không phải LOSO.

## Slide 6
1D-CNN dùng chung bộ trích xuất
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
06
Thành phần | Cấu hình
Backbone | 4 khối Conv1d → BN → ReLU → MaxPool
Số kênh | 4 → 32 → 64 → 128 → 256; kernel = 9
Biểu diễn | Global Average Pooling → vector 256
Hai đầu ra | MLP 256 → 64 → 1 (HR) / 8 (HAR)
M1: 422.665 tham số; B1 + B2: 811.849 tham số.
Giảm 47,94% số tham số so với hai mạng riêng.
Notes: Nguồn: CNN trong notebook; resources_fold1.csv.

## Slide 7
Huấn luyện và lựa chọn mô hình
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
07
M1: L = MAE trên HR chuẩn hóa + λ × CE có trọng số lớp
AdamW: lr = 10⁻³; weight decay = 10⁻⁴; batch = 64.
Tối đa 100 epoch; early stopping 10; seed = 42.
Khảo sát λ ∈ {0,1; 1; 10} trên từng fold.
Tiêu chí M1: J = MAE theo người / σHR,Train + 1 − Macro-F1.
λ được chọn cho fold 1–5: 0,1; 1; 0,1; 1; 1.
Notes: Nguồn: notebook chính; validation_runs.csv; selected_before_test.json.

## Slide 8
HR: M1 gần B1, chưa cải thiện MAE
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
08
Chart: MAE theo người (bpm)
| B0 (phổ) | B1 (HR) | M1 (đa nhiệm)
MAE theo người (bpm) | 16.0565 | 6.535 | 6.657
B1: 6,535 ± 4,027 bpm; M1: 6,657 ± 3,657 bpm.
M1 cao hơn B1 0,122 bpm; cải thiện trên 6/15 người.
Notes: Nguồn: M1_results/HR_summary.csv. MAE là trung bình không trọng số của MAE 15 người; SD theo người.

## Slide 9
HAR: cải thiện nhỏ với M1
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
09
Mô hình | Accuracy | Macro-F1
B2 | 68,94% | 0,7312
M1 | 69,62% | 0,7352
M1 tăng 0,678 điểm phần trăm Accuracy và 0,00398 Macro-F1.
Cycling đạt F1 cao (0,9560). Working đạt 0,5335.
Nhầm Working → Lunch: 3.220/8.450 cửa sổ (38,11%).
Notes: Nguồn: M1_results/HAR_summary.csv; M1_per_class_F1.csv; M1_confusion.csv. Macro-F1 gộp trên 46.763 cửa sổ với tám nhãn cố định.

## Slide 10
Thí nghiệm bổ sung D / E / F
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
10
Thí nghiệm | Thay đổi so với đối chứng
D | M1 dùng CE thường thay CE có trọng số
E | M1 chỉ dùng PPG, bỏ ba kênh ACC
F | HAR chỉ dùng ACC; đối chứng B2 PPG + ACC
D/E giữ λ đã chọn của M1 theo từng fold.
Cùng phép chia, cửa sổ và seed; huấn luyện mới từng mô hình.
F thực hiện nhánh ACC-only theo đề cương; không chạy DeepPPG.
Notes: Nguồn: đề cương; DEF/experiment_config.json; DEF/selected_before_test.json. Cả 15 mô hình được huấn luyện, SMOKE=false.

## Slide 11
D / E / F: ACC ảnh hưởng mạnh đến HAR
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
11
Chart: Macro-F1
| M1 | D: CE thường | E: PPG-only | F: ACC-only
Macro-F1 | 0.73516 | 0.72215 | 0.42748 | 0.73063
Bỏ ACC: Macro-F1 giảm 0,3077. CE có trọng số tốt hơn D 0,0130.
MAE HR: M1 6,657; D 6,747; E 6,748 bpm.
F: Accuracy 70,11%; Macro-F1 0,7306 — gần B2 (0,7312).
Notes: Nguồn: DEF/HAR_summary.csv; DEF/HR_summary.csv; comparison_deltas.csv.

## Slide 12
Chi phí mô hình và độ trễ trên T4
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
12
Mô hình | Tham số | Median (ms)
M1 | 422.665 | 1,435
D / E | 422.665 / 421.801 | 1,434 / 1,428
B2 / F | 406.152 / 405.864 | 1,133 / 1,274
Bảng trên: các mô hình đo trong cùng phiên bổ sung trên Tesla T4.
Phiên chính: M1 giảm 47,94% tham số so với B1 + B2.
Median forward giảm 36,97% trong phép đo cùng phiên chính.
Notes: Nguồn: resources_fold1.csv (phiên chính) và DEF/resources_same_session.csv (phiên bổ sung). Mỗi phép đo 50 warm-up, 500 lần, batch=1, CUDA sync; chỉ forward. Không so sánh trực tiếp độ trễ giữa hai phiên.

## Slide 13
Kết luận và giới hạn
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
13
M1 giảm quy mô mô hình; HR chưa tốt hơn B1.
HAR cải thiện nhẹ; ACC có vai trò lớn trong cấu hình khảo sát.
D/E/F đã hoàn thành trên cùng phép chia và cửa sổ Test.
Chưa kiểm định thống kê, nhiều seed hoặc triển khai MCU.
Độ trễ T4 chỉ phản ánh forward GPU, chưa gồm thu tín hiệu và tiền xử lý.
Notes: Nguồn: toàn bộ CSV chính và DEF; mục kết luận và giới hạn trong báo cáo.

## Slide 14
Tài liệu và khả năng tái lập
Đặng Minh Tài • 23110148 | Trí tuệ nhân tạo cho IoT
14
Bộ nộp: báo cáo có bìa, hai notebook, kết quả CSV/JSON/hình, README và slide.
PPG-DaLiA (UCI): https://doi.org/10.24432/C53890
Mã và giao thức: notebook chính A–C, notebook bổ sung D–F.
CSV ghi dự đoán, lịch sử huấn luyện, chọn mô hình và môi trường.
Notebook tự tải dữ liệu UCI, mount Drive và hỗ trợ tiếp tục từ checkpoint.
Gói nộp đã bỏ .pt/.npz: xem lại số liệu được; chạy mới sẽ huấn luyện lại nếu không còn checkpoint trên Drive.
Notes: Nguồn: các tài liệu tham khảo trong báo cáo; hai notebook đã chạy và hai ZIP kết quả.